РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПУШКИНСКИЙ    СЕЛЬСОВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2013  г                с.Пушкино                      №  18

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Пушкинский сельсовет  Добринского  муниципального района

Липецкой области

В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003 г. №131-ФЗ ‘’Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ ‘’, от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", руководствуясь Уставом сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой

области администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет

постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет.

Глава сельского поселения

Пушкинский сельсовет                                                      Н. Г. Демихова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

Пушкинский сельсовет

от 11.03.2013 г. № 18

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СХЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ КРАСНОЗОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

. Органы местного самоуправления поселения в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Основные технико-экономические показатели сельского поселения

Сложившаяся планировочная структура сельского поселения представляет собой 6 сельских населенных пунктов.

Общая численность населения, проживающего на территории сельского

поселения, составляет 1602  человек (по состоянию на 01.01.2013 г.).

|  | Наименование населенного пункта | Площадь н.п. (га) | Количество хозяйств | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сельское поселение Пушкинский сельсовет |
| 1 | Село Пушкино ( центр) | 389 | 446 | 1114 |
| 2 | село Б.Отрада | 110 | 112 | 300 |
| 3 | деревня Веселовка | 61 | 24 | 21 |
| 4 | деревня Заря | 67 | 33 | 30 |
| 5 | деревня М.Отрада | 96 | 10 | 18 |
| 6 | деревня Слава | 105 | 42 | 119 |

Территория относится к умеренно- континентальному климату с теплым летом и умеренно-холодной зимой, по естественной влагообеспеченности-полузасушливый с неустойчивым увлажнением . Лето теплое, продолжительное. Абсолютная  минимальная температура может доходить до 38 градусов мороза , а  максимальная до 42 градусов тепла .

Запас влаги в почве ко времени сева яровых культур, а также в период колошения и цветения достаточен и составляет в пахотном горизонте 40-45 мм, среднее годовое количество осадков – 537-500 мм.

Один год из трех возможен засушливый. Наиболее часты весенние и осенние засухи.

Основная масса осадков (382 мм) выпадает в теплый период года. Максимум месячных сумм отмечается в июле и достигает 72 мм.

Летние осадки носят ливневой характер средней интенсивности и сопровождаются грозами. Средний суточный максимум осадков равен 35-36мм.

.

Сельское поселение приурочено к западному крылу Приволжско –Хоперского артезианского бассейна и представлен системой водоносных горизонтов и комплексов . На территории распространено 4 водоносных комплекса . Первый от поверхности водоносный комплекс приурочен к четвертичным аллювиальным, покровным и подморенным песчано-глинистым отложениям. Среднегодовая глубина отложения составляет ,примерно,2,5 м. Среднемесячная амплитуда колебаний уровня равна 0,5-0,8 м,а сезонные изменения достигают 2,5 м. Мощность комплекса изменяется от 1,0 до 20-25 м. Дебет невысок и составляет   0,1-1,5 л/ с .Воды этого водоносного горизонта распространены повсеместно и имеют значение лишь для бытовых                  нужд  сельского населения .                                                                                              Ниже распространен неогеновый	 водоносный комплекс. В генетическом отношении неогеновые породы представлены, преимущественно, озерно-аллювиальными и лагунно-морскими отложениями плиоцена и миоцена .Мощность водоносного комплекса измеряется от первых метров до 50-60 м .Неогеновый водоносный комплекс полностью обеспечивает потребности поселения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Доля всего водооборота из неогенового комплекса составляет 100% (7,93 м3/сут).                                        Ниже залегает неоком-аптский водоносный горизонт,приуроченный к разнозернистым пескам и песчаникам,содержащим большое количество глинистого материала. Залегает водоносный горизонт на глубине 5-150 м,мощность его 30-100 м.Дебит скважин – 0,3-0,6  л/с. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет перетекания из других водоносных горизонтов.  Меловой водоносный комплекс на территории поселения не используется

К отложениям девона приурочен фаменский водоносный комплекс .Водоносными являются известники и песчаники .Водоносный комплекс залегает на глубине от 5-30 м до 70-100 м и до 200-300 м.Мощность водовмещающей толщи комплекса 30-70 м. Подземные воды напорные. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине от 1 до 35 м. Дебиты изменяются в очень широких пределах от 0,01 до 50 л/ сек. По .химическому составу подземные воды гидрокарбонатно – кальциевые ,реже – магниевые. Минерализация изменяется от 300 до 1500 мг /л.

2. Прогнозные балансы потребления  питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод

Централизованное водоснабжение составляет около 80% от общего объема водопотребления подземных вод в поселении.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно рекреационное значение.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. В настоящее время водоснабжение поселения осуществляется за счет эксплуатации верхнедевонского горизонта. Эксплуатация осуществляется отдельными скважинами, которые расположены бессистемно.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну р.Матыра. Протекающая через территорию сельского поселения река Плавица имеет глубину от 0,4 до 3 м и ширину от 3 до 7 м. Средняя скорость течения реки  колеблется в пределах от 0,3 до 0,8 м/сек.

Весной и при выпадении ливневых дождей  река многоводна, в остальные периоды года количество воды в ней резко сокращается. Таким образом, запас воды в реке неустойчивый.

Среднегодовой сток рек – 160 м в год.

На подземный приток воды в реке активно влияют карсты. Слой подземного притока составляет 70-80 мм в год.

Питание рек и ручьев происходит за счет грунтовых вод и атмосферных осадков.

| № п/п | Наименование рек | Среднее время | Продолжительность паводков в днях | Средняя площ. затопления паводками, кв. км | качество воды | возможность хозяйс. исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | замерзания | вскрытия |  |  |  |  |
| 1 | р. Плавица | 25/XI | 28/III | - | 2,7 | Хор. | Можно использ для хоз. нужд |

На территории поселения имеются пруды. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

3. Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

На территории сельского поселения действует несколько одиночных водозаборов.  Все скважинам поселения имеют ограждения зон строгого режима, скважины  оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды. Территории зон строгого режима  окашиваются,  имеются павильоны артезианских скважин, отверстия на оголовках скважин загерметизированы,.. Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования. По территории сельского поселения протекает река Плавица .

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров - в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название водного объекта | Площадь водозабора, км2 | Протяженность всего,км | Протяженность в сельском поселении,км |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Плавица | 964 | 89 | 13 |

Источником водоснабжения  сельского поселения Пушкинский сельсовет, являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин - 6 штук; водонапорных башен ( 2 штук, объёмом до 25 куб метров); сетей и водоводов,  диаметр сети до 100 мм. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

На территории  сельского поселения Пушкинский сельсовет действуют 6 одиночных водозаборов. Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в размере 30 метров. Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Водоснабжение промпредприятий  ведется из собственных водозаборов.

Вода для промышленных нужд, в зависимости от целевого назначения, перед использованием, должна пройти процесс обработки на очистных сооружениях промпредприятий для приобретения необходимых физических, химических и биологических показателей обеспечивающих технологический процесс на данных предприятиях.

Система водоснабжения в трех населенных пунктах централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, в трех других – индивидуальное ,от колодцев и скважин. Производительность скважин составляет 33,9 м3/сут. Общая протяженность хозяйственно- питьевого водопровода составляет 23,3 км .

Пожаротушение предусматривается из пожарных водоемов и пожарного гидранта, установленного на сетях в с.Пушкино Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

4. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения

Для обеспечения поселения качественной питьевой водой, требуется реконструкция водонапорных башен, водопроводных сетей, строительство новых; обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений, провести тампонирование нерабочих скважин.

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения сельского поселения осуществляет межмуниципальное предприятие МУП ‘’Пушкино ‘’ Пушкинского сельсовета .

Новое строительство возможно за счет индивидуальной малоэтажной застройки. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения. Увеличения объемов строительства в перспективе не планируется, в связи с этим увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения.

Проектные предложения.

Проектные решения водоснабжения сельского поселения Пушкинский сельсовет базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, кольцевая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Характеристика скважин сельского поселения .

| № п/п | № скважины | Год ввода | Глубина скважины | Глубина водоносного горизонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б.ОТРАДА |  |  |  |
| 1 | 42201095 | 1988 | 33 | 22-33 | действующая |  |
| 2 | 42201096 | 1988 | 33 | 22-33 | действующая |  |
|  |  |  | М.ОТРАДА |  |  |  |
| 3 | 42201097 | 1974 | 34 | 19-33 | действующая |  |
| 4 | 42201098 | 1988 | 36 | 16-33 | Не работает |  |
|  |  |  | ПУШКИНО |  |  |  |
| 5 | 42201083 | 1980 | 30 | 7,5-18 | действующая |  |
| 6 | 42201084 | 1980 | 30 | 16-30 | резервная |  |
| 7 | 42201085 | 1978 | 28 | 12-25 | действующая |  |
| 8 | 42201086 | 1979 | 27 | 7 -21 | Не работает |  |
| 9 | 42201087 | 1989 | 45 | 11-45 | Не работает |  |
| 10 | 42201088 | 1989 | 35 | 25-35 | резервная |  |
|  |  |  | СЛАВА |  |  |  |
| 11 | 422012093 | 1973 | 45 | 10-45 | Не работает |  |
| 12 | 42201094 | 1974 | 45 | н/д | действующая |  |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел на расчетный срок.

Расходы воды питьевого качества для предприятий , обслуживающих население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

.

Определение противопожарных расходов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения, принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Q пожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Изношенность водопроводных сетей в настоящее время достигает 90 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- Водоснабжение площадок нового строительства, рекомендуется осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

- Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды, отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Произвести реконструкцию существующих водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо реконструировать и расширять существующие водозаборные сооружения.

Система водоснабжения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Охрана подземных вод сводится к решению двух задач – защите от истощения и загрязнения.

Водоснабжение сел осуществляется за счет использования верхнедевонских комплексов.

Эксплуатация осуществляется с помощью отдельных скважин, расположенных бессистемно в пределах территории поселка. Под влиянием длительной эксплуатации, постоянно увеличивавшегося водоотбора в верхнедевонском комплексе отмечается сработка уровней воды по отношению к первоначальному на  10-62 метра.

Качественная сохранность подземных вод взаимоувязывается с естественной их защищенностью, которая определяется мощностью перекрывавшего их слабопроницаемого  слоя.

Для предотвращения возможного загрязнения подземных вод от поверхностного загрязнения, необходимо обязательное соблюдение ряда зон санитарной охраны.

Для защиты подземных вод необходимо осуществлять следующие мероприятия:

  - Постоянное наблюдение за санитарно-техническим состоянием водозаборных сооружений.

  - Постоянный контроль зa качеством отбираемой воды.

  - Своевременный тампонаж бездействующих скважин.

Водоотведение

Централизованная система канализации в сельском поселении Пушкинский сельсовет отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в индивидуальные выгребы с последующим вывозом специальной техникой.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Современное состояние и прогноз канализационных стоков

Проектные решения канализации сельского поселения Пушкинский сельсовет базируются на основе генерального плана.

Система канализации  предусматривается раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся отдельной системой, на собственные очистные сооружения, которые следует построить.

стоки отводятся по рельефу.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

Произвести изыскательские и проектные мероприятия по размещению и  строительству системы канализации и очистных сооружений.

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Самотечные сети канализации прокладывать асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |
| 1.1. | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода: - c .Пушкино – 6 км -- с.Большая Отрада – 2 км -- д.Малая Отрада –0,5 км | Первая очередь, расчетный срок |
| 1.2. | Капитальный ремонт скважин с установкой частотного преобразователя в населенных пунктах Пушкино ,Большая Отрада, Малая Отрада | Первая очередь |
| 1.3. | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического учета, управления и регулирования | Первая очередь |
| 2. Водоотведение |
| 2.1. | Произвести изыскательские и проектные мероприятия по размещению и строительству системы канализации и очистных сооружений. | Первая очередь |
| 2.2. | Оборудование всех жилых домов индивидуальными септиками с последующим вывозом на объекты размещения отходов | Первая очередь, расчетный срок |
| 2.3. | При размещении сельскохозяйственных производств, на этапе подготовки проекта строительства таких объектов, необходимо предусмотреть централизованное водоотведение и строительство локальных очистных сооружений | Первая очередь |