| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| --- |
| «31.10.2011г.» | с. Пушкино | № 59 |

Об утверждении комплексной Программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Пушкинский сельсовет

на 2011-2020годы»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,

Федеральным законом  от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Концепцией   Федеральной  целевой Программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 г. № 102-р

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить комплексную  Программу «Развитие коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Пушкинский сельсовет  на 2011-2020годы» (прилагается).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения  Пушкинский сельсовет                               Н.Г.Демихова

Программа

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Пушкинский сельсовет

Добринского муниципального района

Липецкой области

на 2011-2020 годы

2011 год

ПАСПОРТ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2011-2020 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2011-2020 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Главы сельского поселения Пушкинский сельсовет от 2011г. № |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения Пушкинский сельсовет |
| Цель программы | Обеспечение потребителей к 2020 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи программы | - Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в сельском поселении Пушкинский сельсовет; - Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг; - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания жителей поселения. - Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
| Основные направления Программы | - Развитие системы газоснабжения; - Развитие электрических сетей; - Развитие систем теплоснабжения; - Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
| Ожидаемые результаты | Увеличение темпов роста нового строительства. Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни, уменьшение социальной напряженности. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды в сельском поселении Пушкинский сельсовет. Газификация: - газификация д.Заря . Развитие электрических сетей: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры поселения; - уменьшение потерь при передаче электроэнергии; - снижение затрат на обслуживание сетей; - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - экономия энергоресурсов и уменьшение потерь при транспортировке тепловой энергии; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных и тепловых пунктов. Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН -100% (необходимость установки станций водоочистки на всех скважинах поселения); - снижение уровня потерь воды; - реконструкция, модернизация систем водоснабжения и водоотведения; - строительство новых систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и объектов соцкультбыта; - улучшение экологического и санитарного состояния в Пушкинском сельском поселении. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации программы – 2020 год. Выполнение программы осуществляется в два этапа: Первый этап – с 2011г. по 2015г. Второй этап – с 2016г. по 2020г. |
| Объемы и источники финансирования | Общая сумма расходов на реализацию Программы на период 2011-2020 годы. Всего – 17,0001 млн. руб. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей. |

# Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Пушкинский сельсовет на 2011 - 2025гг. (Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»:

- Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении Правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, сбора и вывоза жидких и твердых бытовых отходов, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Пушкинского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

# 1. Основные направления перспективного развития   сельского поселения Пушкинский сельсовет.

1.1. Краткая характеристика поселения

Сельское поселение  Пушкинский сельсовет (далее Пушкинское СП) является одним из 19-ти аналогичных сельских  поселений Добринского муниципального района (далее - МР) Липецкой области области, центром соответствующей системы расселения.

Географическая площадь территории СП составляет    9282  га

На севере и северо-востоке граница Пушкинского СП совпадает с границей Дубовского СП Добринского района, на востоке - граничит с Хворостянским сельским поселением ,на юге и юго-востоке граничит с Богородицким сельским поселением, на  юго-западе граница Пушкинского  СП совпадает с границей Новочеркутинского СП,на северо-западе Пушкинское СП граничит с Тамбовской областью. Восточная граница территории СП проходит вдоль железнодорожной линии Юго-Восточной Железной дороги.

Территория Пушкинского СП, в целом, и большинство населенных пунктов на территории СП хорошо связаны автодорожным сообщением с центром СП - с. Пушкино и центром МР – поселком Добринка .

По территории СП проходят транзитные линии электропередач (ЛЭП) напряжением 110 кВ.

По территории СП  протекает река Плавица,.

В состав Пушкинского СП входит 6 сельских населенных пунктов.

Административным центром Пушкинского СП является село Пушкино.

Границы Пушкинского СП установлены в соответствии с Законом Липецкой  области от      23.09.2004 г  №  126 –ОЗ “Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области”

1.1.1. Климат

Климат умеренно-континентальный с умеренно теплым и влажным летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая многолетняя температура +3,2°С. Средняя многолетняя зимы (январь) - 10,6°С; лета (июль) +17,б°С.

Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом +35°С и абсолютным минимумом -4б°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют средние температуры ниже 0°С.

Средняя норма ясных дней за год - 33, пасмурных - 103, облачных - 149.

Неблагоприятные погодные явления: сильные морозы, метели (до 50 дней году) и другие метеорологические опасности, связанные с изменениями температуры воздуха и снегопадами (гололед, снежные заносы, заморозки).

Для сельского поселения  характерны сильные ветры - ураганы, смерчи, шквалы. Смерчи представляют собой локальное вихревое движение воздуха со скоростью от 18-32 ДО 93 м/с. Площадь поражения на территории сельского поселения  обычно не превышает 1-4 кв.км. Ураганные ветры имеют скорость 32 м/с и более.

Годовая сумма осадков - около 803 мм. Наибольшее количество осадков приходится пи июль - до 77 мм, наименьшее - на февраль - до 35 мм.

Среднегодовая относительная влажность воздуха- 75-85 %.

Устойчивый снежный покров образуется в среднем 14 декабря, разрушение снежного покрова происходит в среднем  3  апреля, продолжительность - в пределах  150 дней.  Толщина снежного покрова достигает в среднем 49 см, глубина промерзания грунта 1,4- 1,6 м.

Время начала ледостава - вторая половина ноября, время вскрытия рек - первая половина апреля.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров западного и юго-западного направления. Средняя скорость ветра в январе - 4,6 м/сек, в июле - 3,2 м/сек. Наименьшая повторяемость – северо-восточные ветры.

Рельеф на территории сельского поселения  равнинный, характеризуется незначительной расчлененностью. Рельеф однороден; перепады высот незначительные .Снижение высоты наблюдается к реке Плавица.

На территории поселения наблюдаются преимущественно черноземные грунты ,имеются песчаный и глиняный карьеры.

Луговая растительность, помимо ценных сельхозугодий, богата лекарственными и медоносными растениями.

В целом территория СП, пресными подземными водами обеспечена достаточно. Распространены водоносные горизонты и комплексы приуроченные, в основном, к межморенным, аллювиальным, озерно-аллювиальным песчаным отложениям четвертичного возраста, реже - к верхнемеловым и нижнетриасовым отложениям.

Доля использования подземных вод (в основном для хозяйственно-питьевого водоснабжения) в общем объеме водопотребления по сельскому поселению  невелика и составляет около 35%.

Гидрографическая сеть представлена рекой Плавица. Основной особенностью реки является высокое весеннее половодье. Берега реки, как правило, не обрывистые.

1.1.2. Население

Численность постоянно проживающего населения поселения на 01.01.2011 года составляет   1645   человек, в том числе в село Пушкино – 1126 человек.

. Численность трудоспособного возраста составляет   966           человек          ( 58,7    % от общей численности). Дети и подростки  до 18 лет -280  человек ( 17,0  % от общей численности). Пенсионеров –399     человек (  24,5    %).

От общего числа трудоспособного населения около 308 чел. (34,3% от трудоспособного населения) заняты в сельском хозяйстве и около 90 чел. (10,0%), - в сфере обслуживания, в том числе около 220 чел. или 24,5 % от числа трудоспособного населения трудятся вне территории Пушкинского СП (преимущественно в городе Липецк) и связаны с системными миграциями с производственными целями.

Средняя продолжительность жизни населения составляет 72,0 года, в том числе мужчин – 65,0 года и женщин – 76,0. Рождаемость составляет около 13,9 чел./год на 1 000 жителей; смертность составляет 17,02 чел./год на 1 000 жителей; естественная убыль населения составляет около 1,8чел./год на 1 000 жителей.

На 01.01.1993 население Пушкинского СП составляло 1790    чел., в том числе ву село Пушкино-1175 чел.

Таким образом, убыль населения за 16 лет составила около 145 чел. или около 9 чел./год.

Таким образом,  численность трудоспособного населения сокращается, молодежь покидает сельскую местность, уезжает в город на учебу и не возвращается назад.

Демографическая ситуация в поселении ухудшается. Численность населения снижается за счет превышения смертности над рождаемостью , а также миграции населения в другие места проживания.

Невысокая рождаемость, миграция населения на другие территории, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в период перестройки, кризисом произошел развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилось и прекратило свое существование предприятие – Пушкинский спиртовый завод, появилась безработица, резко снизились доходы населения.

1.1.3. Характеристика экономики поселения

На территории СП присутствуют следующие сельхозпредприятия: ООО «Добрыня», ООО «Отрада Ген», ООО “Пушкинское” деятельность которых связана с содержанием крупного рогатого скота и свиней, машинно-тракторного парка, заготовкой кормов, выращиванием зерновых и сахарной свеклы, хранением зерна .

Позитивным моментом в экономике поселения является приход инвесторов , что повлекло развитие производственной базы  (приобретение техники, строительство новых животноводческих комплексов и т.д.), увеличение числа рабочих мест, повышение заработной платы и, соответственно, снижение социальной напряженности.

Наряду с этим в поселении осуществляют свою деятельность 8 крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся производством зерна и сахарной свеклы.

На территории поселения зарегистрировано 13 индивидуальных предпринимателей. Из них 4 занимаются торговой деятельностью и имеют свои торговые павильоны и магазины . Семь предпринимателей занимаются грузоперевозками имея для этого большегрузную технику.

Так же имеются три магазина Добринского Райпо.

Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит сегодня благосостояние населения. В последние годы наблюдается тенденции роста хозяйств основным источником доходов, которых является личное  подсобное хозяйство .

По территории поселения проходит автодорога регионального значения, находящиеся в государственной собственности Липецкой области.

Общая протяженность автодорог местного значения с твердым покрытием составляет -18,1км.

По территории поселения проходят транзитные линии электропередач (ЛЭП) напряжением 110 кВ.

Протяженность газопроводных сетей по территории Пушкинского СП составляет  9,7 км .

На территории поселения имеется 2 почтовых отделений связи. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется от артскважин (5),  канализационные очистные сооружения в поселении отсутствуют.

В с.Пушкино действует центральная отопительная котельная.

1.1.4.Жилищно-коммунальное хозяйство

Существующий жилой фонд в Пушкинском СП составляет ориентировочно   -----

тыс.кв.м, средняя жилищная обеспеченность составляет -   ------ кв.м/чел; объем ветхого и аварийного жилого фонда ориентировочно оценивается в  ------    тыс.кв.м. Степень износа жилого фонда - от 50 до 65%.

Перспективы развития Пушкинского СП связаны с увеличением объемов жилищного строительства малоэтажной смешанной застройки, часть этого жилого фонда может использоваться под разные цели: второе жилье для городских жителей, дачи, для сдачи в аренду и т.д., в перспективе этот фонд может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов.

Жители поселения пользуются коммунальными услугами:  водоснабжения.

Услуги по водоснабжению в Пушкинском СП оказывает 1 предприятие – МУП “Пушкино” Пушкинского сельсовета.

Из-за низкой платежной дисциплины населения не имеется возможности в запланированных объемах проводить работы по текущему ремонту и содержанию объектов водоснабжения.

В поселении  газоснабжение представлено централизованно. .

Электроснабжение поселения в настоящее время осуществляют сетевая компания ОАО

---------------

1.2. Прогноз развития   сельского поселения Пушкинский сельсовет.

1.2.1. Прогноз динамики численности населения

Демографический прогноз - это научно обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности, возрастно-половой и семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции.

В основу прогнозных расчетов основных показателей демографических процессов Пушкинского сельского поселения до 2020 года положены сложившиеся в последние десятилетия сдвиги в динамике численности населения поселения, изменения в его половозрастной структуре, воспроизводстве, миграциях. Принимались во внимание также географические особенности поселения, выполняемые им функции, тенденции развития современных демографических процессов России и региона.

Исходной базой перспективных расчетов послужили сложившиеся в Пушкинском сельском поселении уровни рождаемости и смертности населения, его половозрастная структура.

К концу расчетного срока в возрастной структуре населения предполагаются следующие изменения:

- Ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших возрастов с 14,2%
до 17,3%;

- Снизится численность и удельный вес трудоспособного населения (с 58,7% до
54,9%) при увеличении удельного веса лиц старше трудоспособного возраста.

Таким образом, следует ожидать значительного ухудшения возрастной структуры населения..

Исходя из демографического анализа населения за последние 16 лет, с учетом тенденции демографии за последние 2-3 года, прогнозируется численность постоянного сельского населения, зарегистрированного в Пушкинском СП, на расчетный срок (2020 г.) в 1610 чел., на 1 очередь - 1630 чел. при существующем населении (на 2009 г.) в 1750 чел. То есть, прогнозируется возможность относительного ухудшения демографии населения СП по сравнению с существующим положением.

1.2.2. Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

В результате активного развития производственной базы сельскохозяйственных предприятий ООО «Добрыня» и ООО «Отрада Ген», увеличения количества рабочих мест и, соответственно, притока населения в с.Пушкино, с.Б.Отрада планируется строительство нового жилья. Соответственно, увеличится количество потребителей водоснабжения и э\энергии. Отопление в новостройках планируется индивидуальное.

1.3. Анализ существующей системы теплоснабжения

В с.Пушкино расположена центральная котельная, работающая на природном газе. Годовая выработка тепловой энергии – 2285 гкал \ год. Котельная обслуживает два жилых дома , социальные объекты – народного образования, культуры, торговли, администрации, производственной сферы. Схема тепловых сетей двухтрубная. Способ прокладки тепловых сетей – надземный и подземный (в непроходных каналах), общая протяженность  в двухтрубном исчислении-    1,8  км.

Индивидуальная жилая застройка в  населенных пунктах поселения отапливается от собственных котлов. Топливом служит природный газ, дрова и уголь.

1.3.1. Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

Одним из первоочередных мероприятий в Пушкинском сельском поселении является реализация мероприятий развития коммунальной инфраструктуры поселения в части объектов теплоснабжения с переводом на индивидуальное отопление двух жилых домов в 2012 году

# Перечень мероприятий в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения на 2011 - 2020гг. (Теплоснабжение)

# )

| N п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объём работ, мощность | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Потребность в средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | перевод на индивидуальное отопление два жилых дома |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет (дефицит) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,1 |  |  |
| 2 | Итого |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |

1.4. Анализ существующей системы водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Пушкинского сельского поселения являются подземные воды. Основной эксплуатирующей организацией является МУП”Пушкино”Пушкинского сельсовета.

Подача воды потребителям осуществляется без предварительной водоподготовки        (система обеззараживания воды отсутствует).

Качество воды, подаваемой потребителю, как правило, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».Только на одной из скважин  показатели по содержанию железа превышают норму. Поэтому		      необходима установка станции обезжелезивания.

В 3 населенных пунктах поселения водоснабжение централизованное. Источниками водоснабжения является подземный водозабор, включающий в себя 5 скважин для забора воды,  3 водонапорных башни, два частотных преобразователя подачи воды.			 Производительность скважин составляет 33,9      м3/сут. Зоны санитарной охраны водозаборов 	 соблюдаются.

Общая протяженность хозяйственно-питьевого водопровода, составляет 23.3 км.

Год ввода скважин и водопроводов поселения в эксплуатацию 1965-1985 г. Исключение			 	составляет часть водопровода в с.Б.Отрада – год ввода в эксплуатацию 2000											 					Таким образом,		 														подавляющее большинство скважин и водопроводных сетей имеют высокую степень износа									.

Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется посредством пожарных водоемов, а в с.Пушкино – пожарного гидранта.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Пушкинского сельского поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:

- источником централизованного и децентрализованного водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

Отрицательные качества:

- отсутствует предварительная водоподготовка (система обеззараживания воды);

- высокий амортизационный износ водопроводных сетей и сооружений;

- качество воды, подаваемой потребителю, не всегда соответствует питьевым требованиям.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) требуется выполнить реконструкцию системы водоснабжения.

Перечень мероприятий в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Пушкинский сельсовет

на 2011 - 2020гг.
(Водоснабжение)-1 этап 2011-2014гг

| N п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объём работ, мощность | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Потребность в средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода с.Пушкино | 2 км | 3 000 | Дефицит местного бюджета | 3 000 |  |  | 1500 | 1500 |  |
| 2 | Капитальный ремонт скважины в с.Пушкино |  | 600 | Дефицит местного бюджета | 600 |  |  | 600 |  |  |
| 3 | Установка частного преобразователя в скважине д.М.Отрада |  | 260 | Дефицит местного бюджета | 260 |  | 260 |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода с.Б.Отрада | 1 км | 1 500 | Дефицит местного бюджета | 1500 |  |  |  | 1500 |  |
| 5 | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода д.М.Отрада | 0,5 км | 750 | Дефицит местного бюджета | 750 |  |  |  |  | 750 |
| 6 | Капитальный ремонт скважины в с.Б.Отрада |  | 600 | Дефицит местного бюджета | 600 |  | 600 |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт скважины в д.М.Отрада |  | 600 | Дефицит местного бюджета | 600 |  |  |  |  | 600 |
|  | ИТОГО |  | 7310 |  | 7310 |  | 860 | 2100 | 3000 | 1350 |

# Перечень мероприятий в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пушкинский сельсовет  на 2011 - 2020гг.
(Водоснабжение)-2 этап 2016-2020гг

| N п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объём работ, мощность | Сметная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Потребность в средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода с.Пушкино | 4 км | 6 000 | Дефицит местного бюджета | 6 000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| 2 | Капитальный ремонт скважины с.Пушкино с установкой частного преобразователя |  | 1200 | Дефицит местного бюджета | 1200 | 600 | 600 |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода с.Б.Отрада | 1 км | 750 | Дефицит местного бюджета | 750 |  | 750 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 7950 |  | 7950 | 2100 | 2850 | 1500 | 1500 |  |

1.5. Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Вывоз мусора из контейнеров осуществляется по договору с ЖУК «Добринская». Ликвидацией свалок по договору занимается ЖУК “Плавицкая “. На территории поселения оборудованы две площадки для временного размещения и хранения мусора. Специфика этих площадок в сельской местности в том, что одна площадка обслуживает население из нескольких близ лежащих деревень, а также помогает снизить накопление мусора на стихийных свалках вдоль автомобильных дорог.

Контейнерные площадки и площадки по сбору мусора на территории Пушкинского СП располагаются на расстоянии не менее 20 метров от окон жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей

.

Расчет потребности в контейнерах для жилого фонда осуществляется по формуле:

С=(Р  N   Кн), где

Р – количество проживающего населения

N – суточная норма накопления ТБО на человека, равна  0,001 куб.м Кн -=1,25  - коэффициент неравномерности накопления ТБО

Долгосрочная программа

по обращению с отходами (мусором) в Пушкинском сельском поселении на период

2012 -2015 гг.                                                  (тыс. руб.)

| № п/п | наименование мероприятия | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение контейнеров для мусора – с.Пушкино | 30 |  |  |  |
| 2 | Заключение договоров на вывоз мусора с контейнерных площадок | 40 | 100 | 500 | 1 000 |
| 3 | Информирование населения о правилах санитарного содержания территории поселения | Постоянно, в течение года |  |  |  | о |  | 250 |  | Д.Ульянкино |  |  |  | 250 |
| 4 | Изготовление аншлагов по запрещению свалки мусора в не отведённых местах. | 10 |  |  |  |  |  |  | 250 | Д.Головино |  |  |  | 250 |
| 5 | Приобретение контейнеров для мусора –с.Б.Отрада |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |

## 2. Ресурсное обеспечение программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией поселения технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в муниципальный совет поселения, который утверждает инвестиционные программы на основании утверждённых программ, рассчитываются  надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация поселения заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Организация управления Программой и  контроль за ходом ее реализации

Стоимость затрат на мероприятия по Программе рассчитана в ценах 2011 года без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и без учета фактической оплаты населением оказанных коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией  сельского поселения Пушкинский сельсовет.

Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.